## Slide 1
玻璃外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃
●检测内容：划痕
●产品材质：玻璃
●产品颜色：透明
●检测区域(mm × mm)：900.0 * 800.0
●最大工作距离(mm)：2600
●最小工作距离(mm)：300
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.2
●检测节拍(pcs/min)：30
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●工作距离(mm)：826
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | MV-CH240-10TM
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | 10GigE
相机像素 | 5328 * 4000
镜头型号 | MH3520K
镜头品牌 | dahua
镜头焦距 | 35mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | MV-CH240-10TM | 台 | 9 | hikvision
2 | 镜头 | MH3520K | 个 | 9 | dahua
3 | 光源 | OPT-LIT51832 | 个 | 8 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 使用高分辨率工业相机（建议1200万像素以上）采集玻璃表面图像
│ ├── 采用背光或环形光源增强划痕对比度
│ ├── 设置ROI区域覆盖900*800mm检测范围
│ └── 启用运动补偿功能应对0.3m/s传送带速度
├── 预处理
│ ├── 调整亮度/对比度增强透明材质缺陷可见性
│ ├── 应用光照归一化消除环境光干扰
│ ├── 使用网格剪切工具将大尺寸图像分割为512*512小图
│ └── 设置单图掩膜排除传送带纹理干扰
├── 缺陷检测
│ ├── 添加缺陷分割模块
│ ├── 创建"划痕"缺陷类别
│ ├── 使用多边形工具精确标注0.2mm级缺陷
│ ├── 启用数据增强（±15%亮度/对比度，±15%平移）
│ ├── 设置输入尺寸768*768以保留缺陷细节
│ └── 开启高精度模型类型提升检测精度
├── 结果处理
│ ├── 设置缺陷判定阈值（建议OK:0.85, NG:0.15）
│ ├── 启用缺陷区域可视化标记
│ └── 生成检测报告包含缺陷坐标/面积信息
└── 通信处理

## Slide 9
04
逻辑流程
├── 通过TCP/IP协议与PLC交互检测结果
└── 输出NG信号触发剔除装置（响应时间<50ms）

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：环境光波动可能影响透明玻璃划痕检测的稳定性。
解决方案：解决方案：采用封闭式光源系统并启用光照归一化算法。
相机安装
风险点：风险点：多相机协同易因角度偏差导致图像拼接错位。
解决方案：解决方案：使用高精度机械支架并进行标定校准。
物料一致性
风险点：风险点：不同批次玻璃透光率差异可能导致检测灵敏度波动。
解决方案：解决方案：建立标准样本库并定期进行参数自适应调整。

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号