## Slide 1
玻璃杯外观检测视觉方案（3D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃杯
●检测内容：破损
●产品材质：玻璃
●产品颜色：透明
●产品表面状态：是
●产品尺寸(mm × mm × mm)：100.0 * 100.0 * 150.0
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：不限制
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●检测节拍(pcs/min)：不限制
●工作距离(mm)：440
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
3D结构光相机型号 | UHP-140
3D结构光相机类型 | 3D结构光相机
中场视野 | 143×95
相机精度 | 0.03mm@0.3m
采集时间 | 0.6-0.9

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D结构光相机 | UHP-140 | 台 | 2 | MechMind
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | Mech-Vision-VIZ | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 从相机获取图像（选择外置彩色图源，关闭深度图坐标系矫正）
├── 预处理
│ ├── 将深度图转换为点云（设置ROI截取完整杯体区域）
│ ├── 点云变换（CameraToRobot坐标系转换）
│ ├── 点云降采样（间隔5mm降低噪声）
│ ├── 计算点云法向并滤波（去除异常法向点）
│ └── 提取3D ROI内点云（限定检测区域为杯口至杯底）
├── 破损检测
│ ├── 点云形状检测器（选择平面类型，设置法向偏差阈值15°）
│ ├── 3D工件识别（加载标准杯体模板，启用边缘匹配模式）
│ ├── 2D方法估计点云边缘（搜索半径5px，提取外层轮廓）
│ ├── 检测边缘（识别潜在裂纹边缘特征）
│ └── 计算掩膜面积（过滤小于阈值的微小破损）
├── 结果处理
│ ├── 根据布尔值触发控制流（标记破损状态）
│ ├── 限制输出的个数（保留最高置信度结果）
│ └── 保存结果到文件（记录破损位置坐标）
└── 通信处理
└── 输出（发送检测结果到PLC触发报警）

## Slide 9
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：强光干扰可能导致3D结构光相机采集数据失真。
解决方案：解决方案：在检测区域加装遮光罩或控制环境光照强度。
相机安装
风险点：风险点：相机安装角度偏差可能影响点云重建精度。
解决方案：解决方案：使用激光校准工具确保相机与被测物中心轴对齐。
物料一致性
风险点：风险点：玻璃杯壁厚不一致可能影响破损特征提取效果。
解决方案：解决方案：在软件中设置自适应厚度补偿算法，提升检测鲁棒性。

## Slide 10
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 11
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号