## Slide 1
玻璃钢外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃钢
●检测内容：表面缺陷
●产品材质：玻璃钢
●产品颜色：黄色
●产品大小(mm × mm)：1500.0 * 30.0
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：不限制
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.5
●检测节拍(pcs/min)：2
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●工作距离(mm)：102
方案布局图

## Slide 4
02
项目验证
视野图
参数名称 | 参数值
线扫相机型号 | L5047CG440
线扫相机类型 | 线扫相机
相机接口类型 | GigE
相机像素 | 4096 * 3
镜头型号 | MVL-AF5028M-M42A
镜头品牌 | hikvision
镜头焦距 | 50mm
镜头接口 | N/A

## Slide 5
02
项目验证
检测流程

## Slide 6
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 7
03
配置清单
相机尺寸图
镜头尺寸图
光源尺寸图

## Slide 8
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 线扫相机 | L5047CG440 | 台 | 1 | DAHUA
2 | 镜头 | MVL-AF5028M-M42A | 个 | 1 | HIKVISION
3 | 光源 | OPT-LSNLC104 | 个 | 1 | OPT

## Slide 9
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用工业相机采集玻璃钢表面图像，确保覆盖全部检测区域
├── 预处理
│ ├── ROI截取：框选玻璃钢主体区域（1500*30mm范围）
│ ├── 背景遮蔽：使用掩膜工具排除传送带等非检测区域
│ └── 图像增强：调整亮度/对比度优化黄色表面缺陷可见度
├── 表面缺陷检测
│ ├── 数据标注
│ │ └── 使用多边形工具精细标注裂纹、气泡等缺陷（≥0.5mm）
│ ├── 模型训练
│ │ ├── 划分80%训练集/20%验证集
│ │ ├── 启用数据增强（旋转±5°、亮度±10%）
│ │ └── 设置输入尺寸为1920×1080（保证0.5mm缺陷可识别）
│ └── 模型验证
│ └── 通过匹配矩阵检查裂纹/气泡/杂质等缺陷分类准确率
├── 结果处理
│ ├── 输出缺陷类型（裂纹/气泡/杂质）及坐标位置
│ └── 根据缺陷面积/位置判定OK/NG
└── 统计处理
└── 记录缺陷分布直方图及误检率/漏检率统计

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
暂无现场环境相关信息
相机安装
暂无相机安装相关信息
物料一致性
暂无物料一致性相关信息

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号