## Slide 1
玻璃钢尺寸测量视觉方案（3D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃钢
●测量内容：高度
●产品材质：玻璃钢
●产品颜色：青色
●产品尺寸(mm × mm × mm)：1500.0 * 500.0 * 500.0
●来料方式：传送带
●测量精度要求(mm)：2
●检测时产品运动速度(m/s)：0.5
●检测节拍(pcs/min)：20
●工作距离(mm)：1748
方案布局图

## Slide 4
02
项目验证
视野图
Z(工作距离) = 1748mm, X视野大小 = 1121.141mm, Z向视野大小 = 1996mm
参数名称 | 参数值
3D线扫相机型号 | OPT-LPE2-100-01
3D线扫相机类型 | 3D线扫相机
X方向视野宽度 | 1121.141mm
Z轴重复精度 | 100μm
采集时间 | 1.42s
行频 | 2-18kHz

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单
相机尺寸图

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D线扫相机 | OPT-LPE2-100-01 | 台 | 1 | OPT
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程占位符

## Slide 9
04
逻辑流程
逻辑流程占位符

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：现场存在粉尘或油雾，可能影响3D相机的激光成像精度。
解决方案：解决方案：在相机周围加装防尘罩，并定期清洁镜头和光学组件。
相机安装
风险点：风险点：相机安装位置易受振动影响，可能导致测量数据波动。
解决方案：解决方案：采用减震支架固定相机，并确保安装面水平稳定。
物料一致性
风险点：风险点：玻璃钢表面颜色较深（青色），可能影响激光反射效果。
解决方案：解决方案：调整相机参数增强激光对比度，必要时增加辅助照明。

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号