## Slide 1
瓶盖识别视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：瓶盖
●识别内容：瓶盖正反面
●产品材质：金属
●产品颜色：蓝绿色
●检测区域(mm*mm)：30.0 * 30.0
●最小识别特征大小(mm)：0.2
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：不限制
●来料方式：传送带
●识别节拍(pcs/min)：60
●识别时产品运动速度(m/s)：0.3
●工作距离(mm)：125
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
智能相机型号 | MV-SC6016M-00C-NNN/V2
智能相机类型 | 智能相机
相机接口类型 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)
相机像素 | 1408 * 1024
镜头型号 | MK1628M
镜头品牌 | dahua
镜头焦距 | 16mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 智能相机 | MV-SC6016M-00C-NNN/V2 | 台 | 1 | hikvision
2 | 镜头 | MK1628M | 个 | 1 | dahua
3 | 光源 | OPT-RI3000 | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | SCMVS | 套 | 1 | hikvision

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 相机参数设置
│ │ ├── 设置触发模式为外部触发（与传送带同步）
│ │ ├── 调整曝光时间（根据0.3m/s速度计算安全曝光时间）
│ │ └── 配置ROI区域为30*30mm检测范围
│ └── 光源控制
│ ├── 启用环形光源（确保金属表面均匀照明）
│ └── 设置光源亮度（增强蓝绿色与背景对比度）
├── 预处理
│ ├── 颜色空间转换
│ │ └── 将图像转换为HSV颜色空间（增强颜色特征）
│ ├── 二值化处理
│ │ └── 根据蓝绿色范围设置阈值（H: 80-100, S: 150-255, V: 100-200）
│ └── 形态学操作
│ ├── 腐蚀（消除噪声）
│ └── 膨胀（连接断裂边缘）
├── 瓶盖正反面检测
│ ├── 颜色识别工具（13.4.3）
│ │ ├── 绘制检测区域（覆盖瓶盖表面）
│ │ ├── 训练模板
│ │ │ ├── 导入正面/反面标准样本图像

## Slide 9
04
逻辑流程
│ │ │ └── 设置灵敏度参数（建议80-90%）
│ │ └── 结果判断
│ │ ├── 判断依据：类别匹配
│ │ └── 设置置信度阈值（≥95%）
│ └── 位置修正（6.1.2）
│ ├── 启用基准图位置修正
│ └── 绘制模板区域（瓶盖边缘特征区域）
├── 结果处理
│ ├── 状态输出
│ │ ├── OK/NG判定（根据颜色识别结果）
│ │ └── 记录检测数据（总数/NG数）
│ └── 输出配置
│ ├── 配置IO输出信号（NG时触发剔除装置）
│ └── 设置结果输出格式（包含位置坐标和置信度）
└── 通信处理
└── Modbus通信（8.2.1）
├── 配置寄存器地址（0x1000存储检测结果）
└── 设置轮询周期（与60pcs/min节拍匹配）

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：现场存在金属反光干扰，影响图像识别稳定性。
解决方案：解决方案：增加漫射光源组件或调整光源角度以减少反光。
相机安装
风险点：风险点：相机安装位置易受传送带震动影响，导致图像偏移。
解决方案：解决方案：采用减震支架并固定相机，确保安装稳固。
物料一致性
风险点：风险点：瓶盖颜色批次差异可能导致识别误判。
解决方案：解决方案：定期更新模板样本，并设置动态阈值补偿机制。

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号