## Slide 1
电路板外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：电路板
●检测内容：虚焊、错位、缺失
●产品材质：FR-4
●产品颜色：绿色
●检测区域(mm × mm)：100.0 * 50.0
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：不限制
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.2
●检测节拍(pcs/min)：20
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●工作距离(mm)：260
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | A3135M/CU000
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | USB3.0
相机像素 | 1280 * 960
镜头型号 | MVL-MF1628M-10MPE
镜头品牌 | hikvision
镜头焦距 | 16mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | A3135M/CU000 | 台 | 1 | dahua
2 | 镜头 | MVL-MF1628M-10MPE | 个 | 1 | hikvision
3 | 光源 | OPT-RIB12000 | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用高分辨率工业相机（≥1200万像素）在传送带静止状态下采集绿色FR-4电路板图像
│ └── 设置ROI区域（100×50mm）聚焦焊点区域
├── 预处理
│ ├── 亮度/对比度调整：增强焊点与基板的对比度
│ ├── 噪声过滤：采用高斯滤波消除采集噪声
│ └── 自动曝光：确保不同批次电路板颜色一致性
├── 缺陷分割
│ ├── 数据准备
│ │ └── 创建3类标注：虚焊（黄色）、错位（红色）、缺失（蓝色）
│ ├── 模型训练
│ │ ├── 输入尺寸：1024×512（覆盖100×50mm区域）
│ │ ├── 数据增强：启用旋转（±5°）、亮度（±15%）、仿射变换
│ │ └── 训练参数：模型类型=高速度，批量大小=16，总轮次=300
│ ├── 阈值设置
│ │ ├── OK阈值：置信度≥0.85
│ │ └── NG阈值：置信度≤0.15
│ └── 验证优化
│ └── 迭代调整：针对0.2mm缺陷进行网格剪切（4×2网格）
├── 结果处理
│ ├── 分类输出：生成带缺陷类型的检测报告

## Slide 9
04
逻辑流程
│ └── 可视化：在电路板图像上叠加缺陷区域掩膜
└── 通信处理
└── TCP/IP协议输出检测结果至MES系统
└── OK/NG信号触发气动分拣装置

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：环境光照不稳定可能影响图像采集一致性
解决方案：解决方案：加装遮光罩并使用恒定亮度环形光源
相机安装
风险点：风险点：相机安装角度偏差可能导致视野畸变
解决方案：解决方案：使用激光校准工具确保相机垂直对准检测区域
物料一致性
风险点：风险点：不同批次电路板颜色差异可能影响缺陷识别
解决方案：解决方案：在预处理阶段加入自动白平衡与亮度归一化处理

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号