## Slide 1
电路板外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：电路板
●检测内容：焊点缺陷
●产品材质：玻璃纤维/环氧树脂
●产品颜色：绿色
●检测区域(mm × mm)：100.0 * 50.0
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：不限制
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.3
●检测节拍(pcs/min)：不限制
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●工作距离(mm)：241
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | A5051M/CU545
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | USB3.0
相机像素 | 800 * 600
镜头型号 | A9-1228-6MP
镜头品牌 | dahua
镜头焦距 | 12mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | A5051M/CU545 | 台 | 1 | dahua
2 | 镜头 | A9-1228-6MP | 个 | 1 | dahua
3 | 光源 | OPT-FLA11080 | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 使用高分辨率工业相机采集电路板图像
│ ├── 确保光照均匀且无反光干扰
│ ├── 设置ROI区域覆盖100*50mm检测范围
│ └── 采集包含正常焊点及多锡/铜线裸露等缺陷样本
├── 预处理
│ ├── 使用ROI工具框选焊点集中区域
│ ├── 应用全局掩膜遮盖非焊点区域（如标准焊盘）
│ └── 通过图像筛选确保工件位置一致性
├── 焊点缺陷检测
│ ├── 添加缺陷分割模块
│ ├── 创建"多锡缺陷"和"铜线裸露"两类标签
│ ├── 使用智能标注工具精确勾画缺陷轮廓
│ ├── 配置数据增强参数（亮度/旋转/缩放）
│ ├── 训练模型并监控精度曲线
│ └── 设置缺陷判定阈值区分OK/NG结果
├── 结果处理
│ ├── 输出缺陷区域坐标及类型标签
│ └── 生成检测结果报表（含缺陷面积/位置数据）
└── 统计处理
├── 记录每次检测的缺陷分布统计
└── 生成周期性质量趋势分析图表

## Slide 9
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：现场存在强电磁干扰，可能影响图像采集稳定性。
解决方案：解决方案：建议将设备远离高频设备，并使用屏蔽线缆连接。
相机安装
风险点：风险点：相机安装高度不一致可能导致ROI区域偏移。
解决方案：解决方案：使用标定工具校准相机位置，确保每次安装后进行图像验证。
物料一致性
风险点：风险点：不同批次电路板颜色差异可能影响缺陷识别效果。
解决方案：解决方案：在预处理阶段加入自适应亮度调整算法，增强图像鲁棒性。

## Slide 10
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 11
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号