## Slide 1
电路板识别视觉方案（2D）
推动机器视觉无所不在的存在
视觉小百科

## Slide 2
项目描述
01
02
03
04
05
06
项目验证
逻辑流程
配置清单
Contents
目录
评估结果&注意事项
售后服务

## Slide 3
1、项目描述
●产品名称：电路板
●识别内容：电子元器件
●产品材质：塑料
●产品颜色：绿色
●检测区域(mm*mm)：380.0 * 120.0
●最小识别特征大小(mm)：0.1
●最大工作距离(mm)：500
●最小工作距离(mm)：100
●来料方式：传送带
●识别节拍(pcs/min)：2
●识别时产品运动速度(m/s)：0.5
●工作距离(mm)：425
方案布局图

## Slide 4
2、项目验证
视野图
A(工作距离) = 425mm, B(视野宽度) = 149mm, C(视野长度) = 222mm
参数名称 | 参数值
智能相机型号 | OPT-SCA2-200MC
智能相机类型 | 智能相机
相机接口类型 | GigabitEthernet(1000Mbit/s)
相机像素 | 5440 * 3648
镜头型号 | FA2516A
镜头品牌 | 长步道/CHIOPT
镜头焦距 | 25mm
镜头接口 | C

## Slide 5
3、配置清单
系
统
构
成

## Slide 6
3、配置清单
相机尺寸图
镜头尺寸图
光源尺寸图

## Slide 7
3、配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 智能相机 | OPT-SCA2-200MC | 台 | 2 | 奥普特/OPT
2 | 镜头 | FA2516A | 个 | 2 | 长步道/CHIOPT
3 | 光源 | OPT-FLCA210150 | 个 | 2 | 奥普特/OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | OPTSCViewer | 套 | 1 | 奥普特/OPT

## Slide 8
4、逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 相机参数设置
│ │ - 配置相机分辨率与帧率，确保最小识别特征0.1mm的精度
│ │ - 设置曝光时间以适应绿色塑料电路板的反光特性
│ │ - 启用触发模式同步传送带运动（静止检测时关闭触发）
│ ├── 光源控制
│ │ - 采用高亮度环形光源增强电子元器件与绿色背景的对比度
│ │ - 调整光源角度避免反光干扰
│ └── 图像同步
│ - 通过传送带位置传感器触发相机拍摄，确保产品在检测区域静止时采集图像
│
├── 预处理
│ ├── 二值化处理
│ │ - 使用自动二值化算法分离电子元器件与绿色背景
│ │ - 设置阈值范围突出0.1mm级特征
│ ├── 形态学操作
│ │ - 腐蚀处理消除噪声点
│ │ - 膨胀操作连接断裂的元器件边缘
│ ├── 滤波增强

## Slide 9
4、逻辑流程
│ │ - 应用高斯滤波平滑图像
│ │ - 使用直方图均衡化提升对比度
│ └── ROI校正
│ - 基于灰度匹配建立基准坐标系
│ - 动态校正ROI位置补偿传送带定位误差
│
├── 电子元器件检测
│ ├── 特征定位
│ │ - 使用找圆工具检测圆形元器件（如电容）
│ │ - 应用找直线工具识别矩形元器件边缘
│ │ - 通过Blob分析统计元器件数量及分布
│ ├── 精度验证
│ │ - 设置几何关系检测元器件间距（公差±0.05mm）
│ │ - 使用卡尺工具测量关键尺寸
│ └── 异常判定
│ - 判断缺失/错位元器件（基于灰度匹配相似度阈值）
│ - 检测焊接缺陷（通过轮廓匹配验证形状完整性）
│
├── 结果处理
│ ├── 状态输出
│ │ - 生成OK/NG判定结果（布尔型变量）
│ │ - 记录缺陷类型及坐标位置（点数组变量）
│ ├── 图形显示
│ │ - 在图像窗口叠加检测结果（红色标记缺陷区域）
│ │ - 显示实时检测计数与良率统计
│ └── 日志记录
│ - 输出检测过程调试信息（含Blob面积、匹配度等参数）
│
├── 通信处理
│ ├── TCP/IP通信
│ │ - 配置服务器模式接收PLC控制指令
│ │ - 发送检测结果至PLC（数据格式：ASCII字符串）
│ │ - 实现心跳包检测（5秒周期）
│ └── 数据反馈
│ - 传输缺陷坐标数据用于机械手分拣
│ - 接收产线参数调整指令（如检测阈值动态修改）
│
└── 统计处理
├── 数据归档
│ - 导出检测结果到CSV文件（包含时间戳、产品ID、缺陷详情）
│ - 存储原始图像用于追溯分析
├── 良率分析
│ - 计算实时良品率（每批次统计）
│ - 生成日报表（含缺陷类型分布柱状图）
└── 参数优化
- 根据历史数据自动调整二值化阈值
- 学习典型缺陷特征更新检测模板

## Slide 10
5、评估结果&注意事项
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：绿色塑料电路板反光可能导致识别误判
解决方案：采用中孔背光源消除表面反光，增强电子元器件与背景的对比度
相机安装
风险点：425mm长工作距离易受震动影响成像清晰度
解决方案：使用25mm定焦镜头并固定安装支架，配合C口防松动设计
物料一致性
风险点：不同批次绿色基板色差影响二值化阈值稳定性
解决方案：启用软件自动白平衡功能，动态适配0.1mm级特征的灰度变化

## Slide 11
6、售后服务
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
01
05
04
02
03
视觉小百科
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
视觉小百科
感谢关注
更多信息请访问：www.ytzrtx.com
视频号
抖音