## Slide 1
真空包装烧鸡外观检测视觉方案（3D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：真空包装烧鸡
●检测内容：检测包装是否漏气（包括密封边缘完整性、包装表面塌陷/膨胀、内部气体分布异常）
●产品材质：复合材料
●产品颜色：透明无色
●产品表面状态：有
●产品尺寸(mm × mm × mm)：400.0 * 300.0 * 100.0
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：2
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●检测节拍(pcs/min)：不限制
●工作距离(mm)：375
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
3D结构光相机型号 | NANO ULTRA
3D结构光相机类型 | 3D结构光相机
中场视野 | 495×358
相机精度 | 0.1mm @ 0.6m
采集时间 | 0.5-0.9

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D结构光相机 | NANO ULTRA | 台 | 1 | MechMind
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | Mech-Vision-VIZ | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用"从相机获取图像"步骤采集产品点云数据，设置ROI聚焦包装区域
├── 预处理
│ ├── 通过"点云预处理"步骤执行以下操作：
│ │ 1. 启用"StatisticalOutlierFilter"去除反光噪声（最近邻近点数=30，标准偏差乘数=2）
│ │ 2. 使用"计算点云法向并估计边缘"（法向变化阈值=10°，深度差阈值=5mm）
│ │ 3. 执行"点云降采样"（VoxelGridSampler，采样间隔=1mm）
│ │ 4. 应用"计算平行度误差"验证包装表面平整度
│ └── 使用"正交投影"生成2D深度图辅助缺陷定位（分辨率=1000px/m）
├── 包装漏气检测
│ ├── 密封边缘检测：
│ │ 使用"3D匹配与分类（多模板）"步骤，加载正常边缘模板（边缘匹配模式）
│ │ 设置"结果验证搜索半径=5mm"，置信阈值=0.8
│ ├── 表面状态检测：
│ │ 通过"计算点云沿轴长度"验证包装三维尺寸（X/Y/Z轴长度阈值±2%）
│ │ 使用"计算平面度误差"检测表面塌陷/膨胀（误差阈值=2mm）
│ └── 内部气体分布检测：
│ 使用"深度学习模型包推理"（实例分割模型）
│ 配置"2D ROI"限定检测区域，设置置信度阈值=0.9
│ 启用"填充孔洞"处理透明材质成像缺陷
├── 结果处理

## Slide 9
04
逻辑流程
│ ├── 通过"根据阈值对数值进行二分类"判断缺陷严重程度
│ ├── 使用"限制输出的个数"保留关键缺陷数据
│ └── 应用"在图像上将信息可视化"叠加检测结果到原始图像
└── 通信处理
└── 使用"输出"步骤通过TCP/IP传输检测结果到MES系统

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：车间存在粉尘和温湿度波动，可能影响3D相机成像稳定性。
解决方案：解决方案：加装工业除尘设备并保持环境温度在20-25℃、湿度40-60%范围内。
相机安装
风险点：风险点：相机安装高度误差可能导致工作距离超出标称范围，影响检测精度。
解决方案：解决方案：使用激光测距仪校准安装位置，确保工作距离严格控制在375mm ±2mm以内。
物料一致性
风险点：风险点：不同批次真空包装袋厚度或材质差异可能导致点云数据异常。
解决方案：解决方案：定期更新3D模板库，并设置动态补偿算法适应轻微材质变化。

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号