## Slide 1
真空包装烧鸡外观检测视觉方案（3D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：真空包装烧鸡
●检测内容：检测包装是否漏气（包括密封边缘完整性、包装表面塌陷/膨胀、内部气体分布异常）
●产品材质：复合材料
●产品颜色：透明无色
●产品表面状态：有
●产品尺寸(mm × mm × mm)：400.0 * 300.0 * 100.0
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：2
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●检测节拍(pcs/min)：不限制
●工作距离(mm)：375
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
3D结构光相机型号 | NANO ULTRA
3D结构光相机类型 | 3D结构光相机
中场视野 | 495×358
相机精度 | 0.1mm @ 0.6m
采集时间 | 0.5-0.9

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D结构光相机 | NANO ULTRA | 台 | 1 | MechMind
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | Mech-Vision-VIZ | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用高分辨率3D相机采集产品点云数据，设置ROI覆盖包装边缘及表面区域，启用表面法向量计算以增强镜面区域的细节捕捉
├── 预处理
│ ├── 点云降采样（粒度0.5mm）降低数据量
│ ├── 应用多尺度高斯滤波消除镜面反光噪声
│ ├── 提取包装边缘ROI（宽度10mm）进行法向量增强处理
│ └── 计算包装表面基准平面作为后续高度分析参考
├── 包装完整性检测
│ ├── 密封边缘检测
│ │ └── 使用3D边缘检测算法（亚像素精度）识别封口区域断裂/缺口，设置最小缺陷阈值2mm
│ ├── 表面形变分析
│ │ ├── 计算包装表面各点高度偏差（对比基准平面）
│ │ ├── 设置双阈值判定：塌陷（-3mm）与膨胀（+5mm）异常
│ └── 内部气体分布检测
│ └── 通过点云密度分析识别局部异常膨胀区域（密度低于正常值30%判定为漏气）
├── 结果处理
│ ├── 综合三类检测结果进行逻辑与运算
│ ├── 生成可视化缺陷标记（红色轮廓标注异常区域）
│ └── 输出检测结论（合格/不合格）及缺陷类型分类
└── 通信处理
└── 通过TCP/IP协议将检测结果传输至MES系统，设置数据包格式包含产品ID、检测时间、缺陷坐标及类型

## Slide 9
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：强电磁干扰可能影响3D相机数据采集稳定性。
解决方案：解决方案：在安装区域加装屏蔽罩或远离高频设备布置。
相机安装
风险点：风险点：工作距离固定，安装高度误差可能导致视野偏移。
解决方案：解决方案：使用激光定位辅助安装，确保相机光轴垂直于检测面。
物料一致性
风险点：风险点：不同批次包装材料厚度差异可能影响表面形变判定阈值。
解决方案：解决方案：定期进行基准平面校准，并根据材料变化调整检测参数。

## Slide 10
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 11
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号