## Slide 1
真空包装的烧鸡外观检测视觉方案（3D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：真空包装的烧鸡
●检测内容：检测包装是否存在破损、变形、褶皱等漏气特征
●产品材质：塑料薄膜
●产品颜色：透明/白色
●产品表面状态：没有
●产品尺寸(mm × mm × mm)：400.0 * 300.0 * 100.0
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：不限制
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●检测节拍(pcs/min)：不限制
●工作距离(mm)：375
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
3D结构光相机型号 | MV-DPS200P-02
3D结构光相机类型 | 3D结构光相机
中场视野 | 310×385
相机精度 | 0.03 mm@ 300 mm
采集时间 | 0.2-0.75

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D结构光相机 | MV-DPS200P-02 | 台 | 2 | hikvision
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | Mech-Vision-VIZ | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用3D相机通过[从相机获取图像]步骤采集点云数据，设置相机参数以确保透明/白色塑料薄膜的表面细节清晰捕捉
├── 预处理
│ ├── 通过[提取3D ROI内点云]设置感兴趣区域，聚焦于包装袋表面（400*300mm区域）
│ ├── 应用[点云降采样]降低数据量，设置采样间隔为2mm平衡精度与效率
│ ├── 使用[计算点云法向并估计边缘]增强包装袋表面特征
│ └── 执行[点云聚类]分离包装袋主体与背景干扰点云
├── 包装缺陷检测
│ ├── 通过[计算平面度误差]检测包装袋整体平整度（阈值设为0.5mm）
│ ├── 使用[正交投影]生成2D深度图，设置分辨率1000px/m
│ ├── 应用[卡尺工具]沿包装袋边缘检测，设置边缘极性为"白到黑"，ROI宽度覆盖300mm区域
│ ├── 通过[检测边缘]识别包装封口线，设置高斯滤波系数1.5消除噪声
│ └── 使用[3D工件识别]比对标准包装模型，启用深度学习辅助识别（需导入实例分割模型包）
├── 结果处理
│ ├── 通过[掩膜逻辑运算]合并多源检测结果（And操作）
│ ├── 使用[计算非零区域中心点]定位缺陷区域
│ └── 应用[判断位姿是否在3D ROI内]验证缺陷位置有效性
├── 通信处理
│ └── 通过[输出]步骤将缺陷类型和坐标发送至MES系统
└── 统计处理
└── 使用[统计数据列表中指定层级的元素个数]统计每批次缺陷数量，生成质量报告

## Slide 9
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：强光或反光干扰3D结构光成像，影响缺陷识别精度。
解决方案：解决方案：在检测区域加装遮光罩，并控制环境光照强度。
相机安装
风险点：风险点：相机安装高度偏差导致工作距离不一致，影响点云数据质量。
解决方案：解决方案：使用激光定位仪辅助安装，确保相机与产品中心对齐并保持固定高度。
物料一致性
风险点：风险点：不同批次塑料薄膜透明度差异大，影响3D图像采集效果。
解决方案：解决方案：在软件中启用自适应增益调节功能，补偿材质差异带来的成像变化。

## Slide 10
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 11
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号