## Slide 1
硅棒外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：硅棒
●检测内容：裂纹
●产品材质：硅
●产品颜色：银灰色
●检测区域(mm × mm)：2000.0 * 2000.0
●最大工作距离(mm)：1000
●最小工作距离(mm)：200
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：1
●检测节拍(pcs/min)：15
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●工作距离(mm)：785
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | MV-CH140-60GM
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE
相机像素 | 4708 * 2824
镜头型号 | FA0615A
镜头品牌 | CHIOPT
镜头焦距 | 6mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | MV-CH140-60GM | 台 | 2 | hikvision
2 | 镜头 | FA0615A | 个 | 2 | CHIOPT
3 | 光源 | OPT-FLA610570K | 个 | 2 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用高分辨率工业相机在传送带静止/动态状态下采集硅棒图像
│ └── 确保图像覆盖2000×2000mm检测区域且1mm裂纹清晰可见
├── 预处理
│ ├── ROI截取
│ │ └── 框选硅棒主体区域排除背景干扰（参考8.2.2.3）
│ ├── 掩膜处理（可选）
│ │ └── 使用全局掩膜遮盖硅棒非缺陷区域（参考8.2.2.1）
│ └── 数据增强
│ └── 启用旋转/缩放/亮度调整参数（参考8.2.2.4）
├── 缺陷检测
│ ├── 模块选择
│ │ └── 选用缺陷分割模块（参考8.2.1）
│ ├── 数据标注
│ │ ├── 创建"裂纹"缺陷类别（参考8.2.2.4）
│ │ ├── 使用多边形工具精细标注裂纹边缘（参考8.6.4）
│ │ └── 确保标注覆盖不同形状/位置的裂纹样本
│ ├── 模型训练
│ │ ├── 设置输入尺寸保证1mm缺陷可见（参考8.2.2.4）
│ │ ├── 启用数据增强参数（旋转±15°/缩放±10%）（参考8.2.2.4）
│ │ └── 监控训练曲线确保精度>95%（参考8.2.2.4）
│ └── 模型验证

## Slide 9
04
逻辑流程
│ ├── 使用验证集检查漏检/误检（参考8.2.2.4）
│ └── 调整缺陷判定阈值优化结果（参考8.8.4）
├── 结果处理
│ ├── 输出缺陷区域坐标及分类结果（OK/NG）
│ └── 生成检测报告包含缺陷热力图（参考8.2.2.4）
└── 通信处理
└── 通过TCP/IP协议将检测结果发送至PLC控制系统（参考11.2.5）

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：现场存在粉尘及温湿度波动，可能影响图像稳定性。
解决方案：解决方案：加装除尘装置并保持环境温度在20-28℃之间。
相机安装
风险点：风险点：相机安装高度误差可能导致视野偏移或畸变。
解决方案：解决方案：使用激光定位工具校准安装位置，确保工作距离精确为785mm。
物料一致性
风险点：风险点：硅棒表面反光不一致可能导致裂纹检测误判。
解决方案：解决方案：采用中孔背光源均匀照明，并在软件中启用自适应亮度补偿功能。

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号