## Slide 1
笔记本键盘尺寸测量视觉方案（2D）
推动机器视觉无所不在的存在
视觉小百科

## Slide 2
项目描述
01
02
03
04
05
06
项目验证
逻辑流程
配置清单
Contents
目录
评估结果&注意事项
售后服务

## Slide 3
1、项目描述
●产品名称：笔记本键盘
●测量内容：键盘尺寸
●产品材质：塑料
●产品颜色：白色
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：不限制
●检测区域(mm*mm)：100.0 * 100.0
●来料方式：传送带
●测量精度要求(mm)：3
●检测节拍(pcs/min)：10
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●工作距离(mm)：292
方案布局图

## Slide 4
2、项目验证
视野图
A(工作距离) = 292mm, B(视野宽度) = 110mm, C(视野长度) = 110mm
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | A5031M/CG300
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE.POE
相机像素 | 640 * 480
镜头型号 | MH0628SP
镜头品牌 | 大华/dahua
镜头焦距 | 6mm
镜头接口 | C

## Slide 5
3、配置清单
系
统
构
成

## Slide 6
3、配置清单
相机尺寸图
镜头尺寸图
光源尺寸图

## Slide 7
3、配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | A5031M/CG300 | 台 | 1 | 大华/dahua
2 | 镜头 | MH0628SP | 个 | 1 | 大华/dahua
3 | 光源 | JL-AR5600 | 个 | 1 | 嘉励/jiali
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MVP | 套 | 1 | 大华/dahua

## Slide 8
4、逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 相机配置
│ │ ├── 选择全局相机设备
│ │ ├── 设置曝光时间与增益以适应白色塑料材质
│ │ └── 采用软触发模式同步产品定位
├── 预处理
│ ├── 平滑滤波
│ │ └── 使用形态学处理消除表面噪点
│ ├── 对比度增强
│ │ └── 设置阈值突出白色键盘边缘
│ └── 图像二值化
│ └── 自动阈值分割白色区域
├── 键盘尺寸测量
│ ├── 标定初始化
│ │ ├── 使用高精度棋盘格标定
│ │ │ ├── 棋盘格尺寸设置为10mm×10mm
│ │ │ └── 生成标定文件并应用非线性矫正
│ │ └── 读取标定文件获取H矩阵
│ ├── 边缘定位

## Slide 9
4、逻辑流程
│ │ ├── 使用找边算子
│ │ │ ├── 配置4个卡尺沿对角线分布
│ │ │ ├── 设置搜索长度500像素
│ │ │ └── 极性设置为由暗到明（针对白色边缘）
│ │ └── 应用H矩阵转换为世界坐标
│ ├── 尺寸计算
│ │ ├── 使用两点生成直线算子连接对角点
│ │ └── 通过点与点距离算子计算对角线长度
│ │ └── 转换为实际物理尺寸（应用标定比例）
│ └── 公差判定
│ └── 使用数学表达式比较测量值与标准值（±3mm）
├── 结果处理
│ ├── OK/NG判断
│ │ └── 条件判断算子输出检测结果
│ └── 结果显示
│ └── 在图像上叠加尺寸数值和判定结果
└── 统计处理
└── CPK统计
└── 记录每次测量数据并计算过程能力指数

## Slide 10
5、评估结果&注意事项
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：白色塑料材质反光可能导致图像过曝
解决方案：采用漫射型环形光源并调整照射角度
相机安装
风险点：工作距离偏差易导致焦点模糊
解决方案：使用标定工具辅助安装校准距离
物料一致性
风险点：传送带供料存在摆放角度偏移风险
解决方案：增加机械定位夹具保证检测姿态统一

## Slide 11
6、售后服务
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
01
05
04
02
03
视觉小百科
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
视觉小百科
感谢关注
更多信息请访问：www.ytzrtx.com
视频号
抖音