## Slide 1
VISION PLAN
►
纸箱尺寸测量视觉方案（3D）

## Slide 2
一．项目描述 二．项目验证
三．配置清单 四．逻辑流程
五. 评估结果&注意事项 六．售后服务说明
目录：

## Slide 3
一．
方案布局图
●产品名称：纸箱
●测量内容：长×宽×高
●产品材质：纸
●产品颜色：白色
●产品尺寸(mm × mm × mm)：500.0 * 500.0 * 500.0
●来料方式：传送
●测量精度要求(mm)：1.3
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●检测节拍(pcs/min)：不限制
●工作距离(mm)：1835
项目描述

## Slide 4
视野图
二．
项目验证
Z(工作距离) = 1835mm, X视野大小 = 1120mm, Z向视野大小 = 1530mm
参数名称 | 参数值
3D线扫相机型号 | SRI71600
3D线扫相机类型 | 3D线扫相机
X方向视野宽度 | 1120mm
Z轴重复精度 | 100μm
采集时间 | 0.15s
行频 | 2.5-20kHz

## Slide 5
三．
系统构成
配置清单

## Slide 6
三．
尺寸图
配置清单
相机尺寸图

## Slide 7
三．
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D线扫相机 | SRI71600 | 台 | 1 | SSZN
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | MechMSR | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
四．
逻辑流程占位符
逻辑流程

## Slide 9
四．
逻辑流程占位符
逻辑流程

## Slide 10
五．
05 评估结果 & 注意事项
评估结果&注意事项
现场环境
风险点：环境光干扰导致3D点云数据异常
解决方案：加装遮光罩并控制现场光照强度
相机安装
风险点：相机安装角度偏差导致视野覆盖不全
解决方案：采用激光定位校准安装位置并预留维护空间
物料一致性
风险点：纸箱堆叠变形影响尺寸测量精度
解决方案：优化算法自适应表面补偿并增加传送带校平装置

## Slide 11
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪： 处理解决可能发生的设备异常； 对现场人员进行培训指导。 设备交付后：售后服务一年。 若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。
联系我们： 邮箱：image@ytzrtx.com 电话：0535-2162897 地址：烟台致瑞图像技术有限公司
六．售后服务说明

## Slide 12
THANKS