## Slide 1
耳机识别视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：耳机
●识别内容：耳机的左右
●产品材质：塑料
●产品颜色：黑白色
●检测区域(mm*mm)：30.0 * 10.0
●最小识别特征大小(mm)：0.3
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：不限制
●来料方式：托盘
●识别节拍(pcs/min)：1000
●识别时产品运动速度(m/s)：1
●工作距离(mm)：102
方案布局图

## Slide 4
02
项目验证
视野图
A(工作距离) = 102mm, B(视野宽度) = 15mm, C(视野长度) = 20mm
参数名称 | 参数值
智能相机型号 | MV-SC6016C-00C-NNN/V2
智能相机类型 | 智能相机
相机接口类型 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)
相机像素 | 1408 * 1024
镜头型号 | WWT121-05-37
镜头品牌 | coolens
镜头焦距 | 24.8mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单
相机尺寸图
镜头尺寸图
光源尺寸图

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 智能相机 | MV-SC6016C-00C-NNN/V2 | 台 | 1 | hikvision
2 | 镜头 | WWT121-05-37 | 个 | 1 | coolens
3 | 光源 | OPT-RI3000 | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | SCMVS | 套 | 1 | hikvision

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 相机参数设置
│ │ ├── 曝光时间：根据运动速度1m/s设置短曝光以避免模糊
│ │ ├── 增益调节：最大化信噪比确保黑白细节清晰
│ │ ├── 触发模式：启用外部触发同步托盘供料节拍
│ │ └── 分辨率配置：满足0.3mm特征识别要求
│ └── 光源控制
│ ├── 高频LED背光：消除运动模糊阴影
│ └── 双色温切换：增强黑白对比度
├── 预处理
│ ├── 对比度增强
│ │ └── 采用直方图均衡化突出黑白边界
│ └── 运动补偿
│ └── 启用动态帧率同步功能匹配1m/s速度
├── 耳机左右识别
│ ├── ROI区域划分
│ │ ├── 左耳检测区：30×10mm矩形ROI
│ │ └── 右耳检测区：镜像对称ROI
│ ├── 颜色特征提取
│ │ ├── 使用颜色识别工具区分黑白色块
│ │ └── 设置HSV阈值范围过滤环境光干扰
│ └── 形状特征分析

## Slide 9
04
逻辑流程
│ ├── 斑点计数工具检测结构差异
│ └── 轮廓有无工具验证对称性特征
├── 结果处理
│ ├── 状态判定
│ │ ├── OK条件：左右特征对称且颜色符合标准
│ │ └── NG条件：特征缺失或颜色异常
│ └── 数据输出
│ ├── 实时显示OK/NG结果
│ └── 存储检测图像供追溯
├── 通信处理
│ ├── Modbus输出
│ │ └── 通过DO口输出OK/NG信号
│ └── TCP/IP通信
│ └── 向MES系统发送检测数据包
└── 统计处理
├── 实时计数
│ ├── 总检测数：累计1000pcs/min
│ └── NG统计：记录缺陷类型分布
└── 数据导出
└── 每小时生成CSV格式质量报告

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
暂无现场环境相关信息
相机安装
暂无相机安装相关信息
物料一致性
暂无物料一致性相关信息

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号