## Slide 1
苹果外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：苹果
●检测内容：烂果检测, 大黑斑检测
●产品材质：生物组织
●产品颜色：红色
●检测区域(mm × mm)：200.0 * 200.0
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：不限制
●来料方式：传送皮带
●最小缺陷分辨要求(mm)：10
●检测节拍(pcs/min)：不限制
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●工作距离(mm)：581
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | A5031M/CG300
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE.POE
相机像素 | 640 * 480
镜头型号 | FA0810A
镜头品牌 | CHIOPT
镜头焦距 | 8mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | A5031M/CG300 | 台 | 1 | dahua
2 | 镜头 | FA0810A | 个 | 1 | CHIOPT
3 | 光源 | OPT-RIP230 | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用工业相机在传送皮带静止状态下采集苹果图像，确保200*200mm检测区域完整覆盖
├── 预处理
│ ├── ROI截取：框选苹果主体区域，排除传送带背景干扰
│ └── 图像增强：调整亮度/对比度优化红色果皮与缺陷的色差
├── 缺陷分割
│ ├── 数据标注
│ │ ├── 使用多边形工具精细标注烂果区域（红色腐烂斑块）
│ │ └── 使用画笔工具标注大黑斑（黑色霉变区域）
│ ├── 模型训练
│ │ ├── 启用数据增强：±15%亮度/对比度变化模拟光照波动
│ │ ├── 设置输入尺寸512*512确保10mm缺陷特征清晰
│ │ └── 启用网格剪切工具（4x4网格）提升小缺陷检测能力
│ └── 阈值设置
│ ├── OK阈值：0.85（正常果品）
│ └── NG阈值：0.65（明显缺陷）
└── 结果处理
└── 输出缺陷类型（烂果/黑斑）及置信度，标记NG果品

## Slide 9
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：现场光照不稳定可能影响红色果皮与缺陷的识别对比度。
解决方案：解决方案：建议使用恒定亮度的环形光源，并在软件中加入亮度自适应调节功能。
相机安装
风险点：风险点：相机安装高度误差可能导致视野偏移，无法完整覆盖检测区域。
解决方案：解决方案：安装时使用激光校准工具确保相机光轴垂直于苹果表面中心。
物料一致性
风险点：风险点：不同批次苹果颜色差异较大，可能影响模型泛化能力。
解决方案：解决方案：采集多批次样本进行数据增强训练，提升模型对颜色变化的鲁棒性。

## Slide 10
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 11
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号