## Slide 1
苹果定位视觉方案（3D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：苹果
●产品材质：水果
●产品颜色：红色
●产品表面状态：无镜面
●来料方式：料筐
●产品尺寸(mm × mm × mm)：200*150*150
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●工作节拍(pcs/min)：30
●工作距离(mm)：2050
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
3D结构光相机型号 | DS5131MG30C
3D结构光相机类型 | 3D结构光相机
中场视野 | 2340×1910
相机精度 | 4mm@1m
采集时间 | None

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D结构光相机 | DS5131MG30C | 台 | 2 | dahua
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | Mech-Vision-VIZ | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用"从相机获取图像"步骤采集料筐内苹果的3D点云数据，设置相机参数以覆盖2000*2000*1500mm料筐范围
├── 预处理
│ ├── 应用"点云预处理"步骤：
│ │ └── 设置噪声抑制等级为Strong，去除离群点
│ │ └── 配置ROI为料筐内部区域，排除外部干扰点云
│ ├── 使用"将深度图转换为点云"步骤：
│ │ └── 截取深度图ROI聚焦苹果分布区域
│ │ └── 生成彩色点云用于后续处理
│ └── 应用"点云降采样"步骤：
│ └── 设置采样间隔为5mm，平衡精度与处理速度
├── 苹果定位与抓取
│ ├── 使用"3D工件识别"工具：
│ │ └── 创建苹果点云模板（通过工件库导入或相机采集生成）
│ │ └── 启用"计算位姿中心的方法"为BoundingRectCenter，确保位姿稳定性
│ │ └── 设置"位姿计算设置"中使用边对齐外接矩形，半径3px
│ ├── 应用"3D粗匹配V2"步骤：
│ │ └── 选择边缘匹配模式，设置采样后模型期望点数为300
│ │ └── 开启基于位姿距离的非极大抑制，过滤冗余候选位姿
│ ├── 使用"3D精匹配"步骤：

## Slide 9
04
逻辑流程
│ │ └── 设置匹配模式为Standard，迭代次数30次
│ │ └── 配置标准偏差为3.000mm，与定位精度要求匹配
│ │ └── 开启结果验证，设置搜索半径5mm确保匹配准确性
│ └── 应用"预测抓取点"步骤（商超场景）：
│ └── 设置工作距离0-1500mm覆盖料筐高度
│ └── 启用压叠检测，最多检测6个压叠苹果
│ └── 配置吸盘分组策略，按掩膜跨度分配抓取点
├── 结果处理
│ ├── 使用"过滤"步骤：
│ │ └── 结合"根据阈值对数值进行分类"，设置置信度阈值0.5过滤低质量结果
│ ├── 应用"调整位姿V2"工具：
│ │ └── 启用"使位姿方向与目标位姿方向一致"，确保抓取方向一致性
│ │ └── 配置"S"形平面排序，按XYZ坐标升序排列抓取顺序
│ └── 使用"路径规划"步骤：
│ └── 设置碰撞检测参数，输入场景点云进行避障规划
│ └── 配置"筐内智能路径"算法优化抓取路径
├── 通信处理
│ └── 通过"输出"步骤发送抓取位姿至机器人：
│ └── 端口类型设置为"预定义（机器人路径）"
│ └── 启用"位姿变换"步骤转换至机器人坐标系
└── 统计处理
└── 使用"计算位姿间距离"验证定位精度：
└── 设置统计周期为每批次30件，记录误差数据
└── 通过"数据提取"步骤生成检测节拍统计报表

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
暂无现场环境相关信息
相机安装
暂无相机安装相关信息
物料一致性
暂无物料一致性相关信息

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号