## Slide 1
茶叶罐尺寸测量视觉方案（3D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：茶叶罐
●测量内容：尺寸测量
●产品材质：铁
●产品颜色：彩色
●产品尺寸(mm × mm × mm)：180.0 * 180.0 * 250.0
●来料方式：传送带
●测量精度要求(mm)：1.3
●检测时产品运动速度(m/s)：0.1
●检测节拍(pcs/min)：30
●工作距离(mm)：1835
方案布局图

## Slide 4
02
项目验证
视野图
Z(工作距离) = 1835mm, X视野大小 = 1120mm, Z向视野大小 = 1530mm
参数名称 | 参数值
3D线扫相机型号 | SRI71600
3D线扫相机类型 | 3D线扫相机
X方向视野宽度 | 1120mm
Z轴重复精度 | 100μm
采集时间 | 0.05s
行频 | 2.5-20kHz

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单
相机尺寸图

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D线扫相机 | SRI71600 | 台 | 1 | SSZN
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | MechMSR | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程占位符

## Slide 9
04
逻辑流程
逻辑流程占位符

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：环境光干扰可能导致彩色铁罐表面反光影响3D轮廓采集
解决方案：加装遮光罩并配置环形补光灯控制光照均匀性
相机安装
风险点：1835mm长工作距离易受机械振动导致标定偏移
解决方案：采用防震支架+每日开机自动标定校准流程
物料一致性
风险点：铁罐冲压工艺可能导致边缘毛刺影响特征点定位
解决方案：预处理阶段增加法向量过滤+动态调整Epsilon阈值（0.5-1.0mm）

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号