## Slide 1
茶杯定位视觉方案（3D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：茶杯
●产品材质：陶瓷
●产品颜色：白色
●产品表面状态：无
●来料方式：传送
●产品尺寸(mm × mm × mm)：50*50*125
●检测时产品运动速度(m/s)：0.2
●搜索范围(mm × mm × mm)：500.0 * 500.0 * 300.0
●工作节拍(pcs/min)：30
●工作距离(mm)：520
方案布局图

## Slide 4
02
项目验证
视野图
Z(工作距离) = 520mm, X视野大小 = 565mm, Z向视野大小 = 340mm
参数名称 | 参数值
3D线扫相机型号 | SR5220
3D线扫相机类型 | 3D线扫相机
X方向视野宽度 | 565mm
Z轴重复精度 | 8μm
采集时间 | 0.11s
行频 | 4-67kHz

## Slide 5
02
项目验证
检测流程

## Slide 6
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 7
03
配置清单
相机尺寸图

## Slide 8
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D线扫相机 | SR5220 | 台 | 1 | SSZN
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | MechMSR | 套 | 1 | MechMind

## Slide 9
04
逻辑流程
逻辑流程占位符

## Slide 10
04
逻辑流程
逻辑流程占位符

## Slide 11
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：白色陶瓷表面反光可能导致3D扫描数据异常
解决方案：增加漫反射补光装置并调整相机角度
相机安装
风险点：520mm工作距离易受传送带振动干扰
解决方案：采用防震支架+双螺纹固定安装
物料一致性
风险点：陶瓷烧制收缩率差异可能超出0.6mm检测公差
解决方案：建立动态补偿模型并预留±0.2mm工艺容差

## Slide 12
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 13
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号