## Slide 1
金刚杵尺寸测量视觉方案（3D）
推动机器视觉无所不在的存在
视觉小百科

## Slide 2
项目描述
01
02
03
04
05
06
项目验证
逻辑流程
配置清单
Contents
目录
评估结果&注意事项
售后服务

## Slide 3
1、项目描述
●产品名称：金刚杵
●测量内容：尺寸
●产品材质：神金
●产品颜色：金
●产品尺寸(mm × mm × mm)：50.0 * 20.0 * 50.0
●来料方式：托盘
●测量精度要求(mm)：1
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●检测节拍(pcs/min)：5
●工作距离(mm)：440
方案布局图

## Slide 4
2、项目验证
视野图
Z(工作距离) = 440mm, X视野大小 = 95mm, Y视野大小 = 143mm, Z向视野大小 = 280-320mm
参数名称 | 参数值
3D结构光相机型号 | UHP-140
3D结构光相机类型 | 3D结构光相机
中场视野 | 143×95
相机精度 | 0.03mm@0.3m
采集时间 | 0.6-0.9

## Slide 5
3、配置清单
系
统
构
成

## Slide 6
3、配置清单
相机尺寸图

## Slide 7
3、配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D结构光相机 | UHP-140 | 台 | 1 | 梅卡曼德/MechMind
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | Mech-Vision-VIZ | 套 | 1 | 梅卡曼德/MechMind

## Slide 8
4、逻辑流程
{
"逻辑流程": {
"图像采集": {
"步骤": "从相机获取图像",
"参数": {
"坐标系": "机器人基坐标系",
"降采样间隔": "1.000 mm"
}
},
"预处理": {
"步骤": "点云预处理",
"参数": {
"噪声抑制等级": "Strong",
"边缘提取效果": "Fine",
"3D ROI": {
"X范围": "0-55 mm",
"Y范围": "0-25 mm",
"Z范围": "0-55 mm"
}
}

## Slide 9
4、逻辑流程
},
"金刚杵识别": {
"步骤": "3D匹配",
"参数": {
"模板类型": "面模板",
"匹配模式": "面匹配",
"预处理设置": {
"期望点数": "500",
"输入点云上限": "100000"
},
"位姿验证": {
"置信度阈值": "0.85",
"结果数量": "1"
}
}
},
"尺寸测量": {
"步骤": "计算点云沿轴长度",
"参数": {
"参考方向": "Z轴正方向",
"轴向": "X/Y/Z",
"层高": "50.000 mm",
"层容差": "1.0000"
}
},
"结果处理": {
"步骤": "根据点云尺寸进行分类",
"参数": {
"长度比例阈值": "-0.05/0.05",
"宽度比例阈值": "-0.05/0.05",
"高度比例阈值": "-0.05/0.05",
"长宽比阈值": "2.5"
}
},
"通信处理": {
"步骤": "输出",
"参数": {
"通信协议": "Modbus TCP",
"输出端口": "IP:192.168.1.100 Port:502"
}
}
}
}

## Slide 10
5、评估结果&注意事项
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：环境光干扰可能导致3D结构光相机测量误差
解决方案：安装遮光罩并控制现场光照强度
相机安装
风险点：相机安装位置偏移或振动影响测量精度
解决方案：采用防震支架并固定相机安装螺丝
物料一致性
风险点：金刚杵表面氧化或涂层差异导致3D匹配失败
解决方案：优化点云预处理参数并增强降噪算法

## Slide 11
6、售后服务
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
01
05
04
02
03
视觉小百科
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
视觉小百科
感谢关注
更多信息请访问：www.ytzrtx.com
视频号
抖音