## Slide 1
金外观检测视觉方案（2D）
推动机器视觉无所不在的存在
视觉小百科

## Slide 2
项目描述
01
02
03
04
05
06
项目验证
逻辑流程
配置清单
Contents
目录
评估结果&注意事项
售后服务

## Slide 3
1、项目描述
●产品名称：金
●检测内容：金
●产品材质：金
●产品颜色：金
●检测区域(mm × mm)：100.0 * 100.0
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：不限制
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：1
●检测节拍(pcs/min)：5
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●工作距离(mm)：292
方案布局图

## Slide 4
2、项目验证
视野图
A(工作距离) = 292mm, B(视野宽度) = 110mm, C(视野长度) = 110mm
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | A5031M/CG300
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE.POE
相机像素 | 640 * 480
镜头型号 | FA0601C
镜头品牌 | 长步道/CHIOPT
镜头焦距 | 6mm
镜头接口 | C

## Slide 5
2、项目验证

## Slide 6
3、配置清单
系
统
构
成

## Slide 7
3、配置清单
相机尺寸图
镜头尺寸图
光源尺寸图

## Slide 8
3、配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | A5031M/CG300 | 台 | 1 | 大华/dahua
2 | 镜头 | FA0601C | 个 | 1 | 长步道/CHIOPT
3 | 光源 | OPT-FLC10110 | 个 | 1 | 奥普特/OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | 梅卡曼德/MechMind

## Slide 9
4、逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用工业相机采集100×100mm检测区域的图像，确保分辨率满足1mm缺陷识别要求
├── 预处理
│ ├── 调整图像亮度/对比度增强金属表面反光特征
│ ├── ROI截取100×100mm核心检测区域
│ └── 应用全局掩膜排除非检测区域干扰
├── 缺陷检测
│ ├── 添加缺陷分割模块
│ ├── 导入标注好的缺陷样本数据（含OK/NG图像）
│ ├── 创建缺陷类别并精确标注缺陷轮廓
│ ├── 训练模型并验证缺陷识别精度
│ └── 设置缺陷判定阈值区分OK/NG结果
├── 结果处理
│ ├── 输出缺陷位置坐标及面积数据
│ ├── 生成检测结果标记图像
│ └── 通过API接口输出检测结论
└── 统计处理
├── 记录每次检测的缺陷特征数据
└── 生成日报表统计缺陷分布规律

## Slide 10
5、评估结果&注意事项
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：环境光干扰导致金属表面反光不稳定
解决方案：采用中孔背光源并加装遮光罩，确保均匀照明
相机安装
风险点：相机角度偏差导致检测区域边缘失真
解决方案：使用三维定位支架配合激光校准工具，保证光轴垂直
物料一致性
风险点：不同批次金料表面氧化程度差异影响缺陷识别
解决方案：建立标准化样本库并定期更新训练数据，增强模型泛化能力

## Slide 11
6、售后服务
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
01
05
04
02
03
视觉小百科
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
视觉小百科
感谢关注
更多信息请访问：www.ytzrtx.com
视频号
抖音