## Slide 1
金定位视觉方案（2D）
推动机器视觉无所不在的存在
视觉小百科

## Slide 2
项目描述
01
02
03
04
05
06
项目验证
逻辑流程
配置清单
Contents
目录
评估结果&注意事项
售后服务

## Slide 3
1、项目描述
●产品名称：金
●产品材质：金
●产品颜色：金
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：不限制
●搜索范围(mm × mm)：200.0 * 200.0
●最小特征分辨要求(mm)：2
●工作节拍(pcs/min)：2
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●相机安装方式：眼在手外
●工作距离(mm)：579
方案布局图

## Slide 4
2、项目验证
视野图
A(工作距离) = 579mm, B(视野宽度) = 220mm, C(视野长度) = 220mm
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | A5031M/CG300
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE.POE
相机像素 | 640 * 480
镜头型号 | MFA118-S06
镜头品牌 | 视清/coolens
镜头焦距 | 6mm
镜头接口 | C

## Slide 5
2、项目验证

## Slide 6
3、配置清单
系
统
构
成

## Slide 7
3、配置清单
相机尺寸图
镜头尺寸图
光源尺寸图

## Slide 8
3、配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | A5031M/CG300 | 台 | 1 | 大华/dahua
2 | 镜头 | MFA118-S06 | 个 | 1 | 视清/coolens
3 | 光源 | OPT-RIP230 | 个 | 1 | 奥普特/OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MVP | 套 | 1 | 大华/dahua

## Slide 9
4、逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 相机参数设置
│ │ ├── 选择工业相机（支持USB/GIGE）
│ │ ├── 设置硬触发模式（与传送带到位信号同步）
│ │ ├── 曝光时间：根据金制品反光特性调整（建议10-20ms）
│ │ ├── 增益：自动调节以平衡亮度与噪点
│ │ └── ROI区域：设置200×200mm检测范围
│ └── 光源控制
│ ├── 启用环形光源（高亮度LED）
│ └── 设置光源亮度（80%）消除金制品反光干扰
├── 预处理
│ ├── 颜色匹配
│ │ ├── 训练金制品标准色板（RGB值范围：R:200-220, G:180-200, B:150-170）
│ │ └── 设置相似度阈值（≥95%）
│ ├── 亮度调整
│ │ ├── 自动计算ROI区域平均亮度
│ │ └── 设置动态阈值范围（目标亮度值±15%）
│ └── 图像增强

## Slide 10
4、逻辑流程
│ ├── 应用直方图均衡化提升对比度
│ └── 使用高斯滤波（核大小5×5）消除噪点
├── 表面缺陷检测
│ ├── 模板匹配定位
│ │ ├── 训练标准金制品模板（包含20个特征点）
│ │ ├── 设置角度范围[-5°,5°]和尺度范围[0.95,1.05]
│ │ └── 启用亚像素精度匹配
│ ├── 斑点检测
│ │ ├── 设置二值化阈值（180）
│ │ ├── 极性选择：白底黑点（检测表面暗斑）
│ │ ├── 面积过滤：保留2-50mm²缺陷区域
│ │ └── 圆度过滤：排除圆度>0.8的非缺陷圆形区域
│ └── 边缘检测
│ ├── 使用Canny算子（阈值100-200）
│ └── 拟合轮廓验证外形尺寸公差（±1mm）
├── 结果处理
│ ├── 缺陷判定
│ │ ├── 表面缺陷数量＞3个 → NG
│ │ ├── 单个缺陷面积＞20mm² → NG
│ │ └── 外形尺寸偏差＞1.5mm → NG
│ ├── 结果显示
│ │ ├── 在图像上绘制缺陷标记（红色圆圈）
│ │ └── 输出OK/NG文本（绿色/红色字体）
│ └── 数据存储
│ ├── 保存检测图像（PNG格式）
│ └── 记录检测时间、产品编号、缺陷类型
├── 通信处理
│ ├── 串口配置
│ │ ├── 波特率：9600
│ │ └── 数据位：8位
│ └── 报文发送
│ ├── 发送检测结果到PLC（ASCII格式）
│ └── 报文内容：产品ID+OK/NG状态
└── 统计处理
├── 良率统计
│ ├── 实时计算当前批次良品率
│ └── 生成CPK报告（目标CPK≥1.33）
└── 缺陷分类统计
├── 按缺陷类型（划痕/凹坑/色差）分类计数
└── 生成日报表（包含缺陷分布直方图）

## Slide 11
5、评估结果&注意事项
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：金属反光干扰图像采集
解决方案：采用漫射板改造环形光源，降低环境光干扰
相机安装
风险点：安装位置遮挡视野范围
解决方案：预留150mm机械防护间距，确保镜头正对检测区域
物料一致性
风险点：金制品表面氧化层导致颜色偏差
解决方案：建立动态色差补偿机制，每班次校准标准色板

## Slide 12
6、售后服务
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
01
05
04
02
03
视觉小百科
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 13
视觉小百科
感谢关注
更多信息请访问：www.ytzrtx.com
视频号
抖音