## Slide 1
金属片外观检测视觉方案（3D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：金属片
●检测内容：平面度检测
●产品材质：合金
●产品颜色：银色
●产品表面状态：无镜面
●产品尺寸(mm × mm × mm)：57.0 * 46.0 * 1.0
●来料方式：静止
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.1
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●检测节拍(pcs/min)：120
●工作距离(mm)：85
方案布局图

## Slide 4
02
项目验证
视野图
Z(工作距离) = 85mm, X视野大小 = 59.444mm, Z向视野大小 = 40mm
参数名称 | 参数值
3D线扫相机型号 | OPT-LPE2-007-01
3D线扫相机类型 | 3D线扫相机
X方向视野宽度 | 59.444mm
Z轴重复精度 | 0.4μm
采集时间 | 0.59s
行频 | 2-18kHz

## Slide 5
02
项目验证
检测流程

## Slide 6
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 7
03
配置清单
相机尺寸图

## Slide 8
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D线扫相机 | OPT-LPE2-007-01 | 台 | 1 | OPT
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | MechMSR | 套 | 1 | MechMind

## Slide 9
04
逻辑流程
逻辑流程占位符

## Slide 10
04
逻辑流程
逻辑流程占位符

## Slide 11
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：环境光干扰可能导致3D线激光成像不稳定
解决方案：加装遮光罩并控制现场光照强度在500lux以下
相机安装
风险点：相机安装角度偏差导致X/Z轴视野覆盖不足
解决方案：使用激光定位仪校准安装位置，确保工作距离±1mm误差范围内
物料一致性
风险点：合金材质批次差异可能影响表面反光特性
解决方案：建立物料反光率数据库并动态调整激光功率补偿参数

## Slide 12
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 13
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号