## Slide 1
铅笔尺寸测量视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：铅笔
●测量内容：长度
●产品材质：木材
●产品颜色：彩色
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：不限制
●检测区域(mm*mm)：500.0 * 500.0
●来料方式：托盘
●测量精度要求(mm)：1
●检测节拍(pcs/min)：60
●检测时产品运动速度(m/s)：0.5
●工作距离(mm)：1565
方案布局图

## Slide 4
02
项目验证
视野图
A(工作距离) = 1565mm, B(视野宽度) = 550mm, C(视野长度) = 550mm
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | OPT-CC1-C020-GG3-00
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE
相机像素 | 1600 * 1200
镜头型号 | MFA121-U18
镜头品牌 | coolens
镜头焦距 | 18mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单
相机尺寸图
镜头尺寸图
光源尺寸图

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | OPT-CC1-C020-GG3-00 | 台 | 1 | OPT
2 | 镜头 | MFA121-U18 | 个 | 1 | coolens
3 | 光源 | OPT-FLCA510500K | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | OPTSmart3 | 套 | 1 | OPT

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 相机参数设置：配置相机分辨率与帧率以匹配0.5m/s运动速度，确保图像清晰无拖影
│ └── 光源控制：启用高亮度环形光源消除木材反光，设置均匀照明覆盖500×500mm检测区域
├── 预处理
│ ├── 灰度转换：将彩色图像转为单通道灰度图以简化后续处理
│ └── 边缘增强：应用Canny算子强化铅笔轮廓特征，提升几何关系检测精度
├── 长度测量
│ ├── ROI校正基准：基于托盘坐标系建立校正基准，补偿运动带来的图像畸变
│ ├── 几何关系检测：提取铅笔两端点坐标，计算两点间欧氏距离作为长度值
│ └── 卡尺验证：在铅笔轴向设置双边缘卡尺，交叉验证长度测量结果（误差阈值±0.5mm）
├── 结果处理
│ ├── 合格判定：对比实测长度与标称值（公差范围±1mm），输出Pass/Fail状态
│ └── 数据记录：将测量数值、判定结果及图像快照存入检测日志
└── 统计处理
├── 节拍监控：统计单位时间检测数量，确保达到60pcs/min节拍要求
└── 精度分析：计算连续样本的标准差，验证系统重复精度≤1mm

## Slide 9
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
暂无现场环境相关信息
相机安装
暂无相机安装相关信息
物料一致性
暂无物料一致性相关信息

## Slide 10
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 11
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号