## Slide 1
铅笔尺寸测量视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：铅笔
●测量内容：长度
●产品材质：木材
●产品颜色：彩色
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：不限制
●检测区域(mm*mm)：500.0 * 500.0
●来料方式：托盘
●测量精度要求(mm)：1
●检测节拍(pcs/min)：60
●检测时产品运动速度(m/s)：0.5
●工作距离(mm)：1565
方案布局图

## Slide 4
02
项目验证
视野图
A(工作距离) = 1565mm, B(视野宽度) = 550mm, C(视野长度) = 550mm
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | OPT-CC1-C020-GG3-00
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE
相机像素 | 1600 * 1200
镜头型号 | MFA121-U18
镜头品牌 | coolens
镜头焦距 | 18mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单
相机尺寸图
镜头尺寸图
光源尺寸图

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | OPT-CC1-C020-GG3-00 | 台 | 1 | OPT
2 | 镜头 | MFA121-U18 | 个 | 1 | coolens
3 | 光源 | OPT-FLCA510500K | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | OPTSmart3 | 套 | 1 | OPT

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 相机参数设置
│ │ - 设置相机分辨率匹配500×500mm检测区域
│ │ - 配置触发模式适应0.5m/s运动速度
│ │ - 调整曝光时间避免运动模糊
│ ├── 光源控制
│ │ - 启用环形光源确保彩色铅笔表面均匀照明
│ │ - 设置背光模式突出铅笔轮廓
│
├── 预处理
│ ├── 图像去噪
│ │ - 应用高斯滤波消除木材纹理干扰
│ │ - 使用自适应阈值分割铅笔本体
│ ├── 边缘增强
│ │ - 通过Canny算子提取铅笔两端点
│ │ - 利用ROI校正基准消除运动角度偏差
│
├── 长度测量
│ ├── 几何关系定位
│ │ - 选取铅笔两端点计算直线距离
│ │ - 校正坐标系确保测量方向与铅笔轴线一致
│ ├── 卡尺验证

## Slide 9
04
逻辑流程
│ │ - 在铅笔中心轴线设置双边缘检测ROI
│ │ - 计算平行边缘间距作为长度测量值
│ │ - 启用亚像素精度提升至0.1mm分辨率
│
├── 结果处理
│ ├── 合格判定
│ │ - 将测量值与公差范围±0.5mm进行比较
│ │ - 生成PASS/FAIL状态标识
│ ├── 数据记录
│ │ - 存储测量值至CSV文件
│ │ - 实时显示在UI界面
│
└── 统计处理
├── 节拍统计
│ - 记录每分钟60次检测的平均耗时
│ - 生成检测效率趋势图
└── 精度分析
- 计算连续100次测量的标准差
- 输出CPK值验证测量稳定性

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
暂无现场环境相关信息
相机安装
暂无相机安装相关信息
物料一致性
暂无物料一致性相关信息

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号