## Slide 1
铅笔尺寸测量视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：铅笔
●测量内容：长度
●产品材质：木材
●产品颜色：彩色
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：不限制
●检测区域(mm*mm)：500.0 * 500.0
●来料方式：托盘
●测量精度要求(mm)：1
●检测节拍(pcs/min)：60
●检测时产品运动速度(m/s)：0.5
●工作距离(mm)：1565
方案布局图

## Slide 4
02
项目验证
视野图
A(工作距离) = 1565mm, B(视野宽度) = 550mm, C(视野长度) = 550mm
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | OPT-CC1-C020-GG3-00
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE
相机像素 | 1600 * 1200
镜头型号 | MFA121-U18
镜头品牌 | coolens
镜头焦距 | 18mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单
相机尺寸图
镜头尺寸图
光源尺寸图

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | OPT-CC1-C020-GG3-00 | 台 | 1 | OPT
2 | 镜头 | MFA121-U18 | 个 | 1 | coolens
3 | 光源 | OPT-FLCA510500K | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | OPTSmart3 | 套 | 1 | OPT

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 相机采集图像
│ │ └── 设置相机参数（曝光、增益等）
│ └── 图像选择
│ └── 选取当前采集图像作为处理源
├── 预处理
│ ├── 灰度转换
│ │ └── 将彩色图像转换为灰度图像
│ ├── 二值化
│ │ └── 设置阈值分割铅笔与背景
│ └── 边缘检测
│ └── 使用Canny算法提取铅笔轮廓
├── 长度测量
│ ├── ROI校正基准设置
│ │ └── 通过找直线工具确定铅笔轴线方向
│ ├── 卡尺测量
│ │ ├── 设置ROI区域覆盖铅笔全长
│ │ ├── 搜索方向：沿铅笔轴线方向
│ │ ├── 边缘极性：从黑到白（假设铅笔较暗）
│ │ └── 计算两边缘点间距作为长度值
│ └── 几何测量
│ ├── 选择铅笔两端点

## Slide 9
04
逻辑流程
│ └── 计算两点间欧氏距离
├── 结果处理
│ ├── 数据判断
│ │ └── 判断测量值是否在公差范围内（±0.5mm）
│ ├── 变量赋值
│ │ └── 将合格状态（OK/NG）写入全局变量
│ └── 图形显示
│ └── 在图像上标注测量值及OK/NG标识
└── 通信处理
└── TCP/IP通讯
├── 配置服务器端口（如8000）
└── 发送测量结果至PLC（格式：长度值+状态）

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
暂无现场环境相关信息
相机安装
暂无相机安装相关信息
物料一致性
暂无物料一致性相关信息

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号