## Slide 1
铅笔尺寸测量视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：铅笔
●测量内容：平直度
●产品材质：木材
●产品颜色：黄色
●最大工作距离(mm)：1000
●最小工作距离(mm)：不限制
●检测区域(mm*mm)：200.0 * 10.0
●来料方式：传送袋
●测量精度要求(mm)：1
●检测节拍(pcs/min)：300
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●工作距离(mm)：441
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | A5031M/CG300
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE.POE
相机像素 | 640 * 480
镜头型号 | MVL-HY-xx-yy
镜头品牌 | hikvision
镜头放大倍率 | 0.12-4
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | A5031M/CG300 | 台 | 1 | dahua
2 | 镜头 | MVL-HY-xx-yy | 个 | 1 | hikvision
3 | 光源 | OPT-ILI21832 | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MVP | 套 | 1 | dahua

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 相机参数设置
│ │ ├── 设置相机设备为全局相机中添加的工业相机
│ │ ├── 曝光时间设置为5000微秒
│ │ ├── 增益设置为50%
│ │ ├── 触发模式选择软触发
│ │ └── 图像分辨率设置为4096×3000
├── 预处理
│ ├── 颜色匹配
│ │ ├── 训练黄色铅笔颜色模板
│ │ ├── 设置颜色相似度阈值为0.85
│ │ └── 输出颜色匹配区域ROI
│ ├── 仿射变换
│ │ ├── 设置检测区域为200×10mm对应像素区域
│ │ ├── 应用ROI自适应确保不同分辨率下位置准确
│ │ └── 采样模式选择双线性插值
│ └── 边缘检测
│ ├── 使用找边算子配置6个卡尺
│ ├── 搜索长度设置为500像素
│ ├── 投影长度设置为20像素
│ └── 边缘极性设置为由暗到明
├── 平直度检测

## Slide 9
04
逻辑流程
│ ├── 拟合线
│ │ ├── 输入找边算子输出的12个边缘点
│ │ ├── 忽略3个异常点
│ │ └── 输出拟合直线参数
│ ├── 点与直线距离
│ │ ├── 计算所有边缘点到拟合直线的距离
│ │ └── 输出最大偏差值
│ └── 条件判断
│ ├── 判断最大偏差是否≤1mm
│ ├── 通过标定文件转换像素到物理尺寸
│ └── 输出OK/NG结果
├── 结果处理
│ ├── 结果显示
│ │ ├── 在图像上绘制检测直线和偏差点
│ │ └── 显示测量数值和判定结果
│ └── 保存图片
│ ├── 保存NG样本到指定路径
│ ├── 存图模式设置为异步
│ └── 最大保存数量设置为100
├── 通信处理
│ ├── 网络配置
│ │ ├── 协议选择TCP客户端
│ │ ├── IP地址设置为192.168.1.100
│ │ └── 端口设置为502
│ └── 报文发送
│ ├── 发送检测结果到PLC
│ └── 格式为Modbus TCP协议
└── 统计处理
└── 统计功能
├── 记录每分钟检测数量
├── 统计合格率
└── 超过98%合格率时触发报警

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
暂无现场环境相关信息
相机安装
暂无相机安装相关信息
物料一致性
暂无物料一致性相关信息

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号