## Slide 1
铅笔尺寸测量视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：铅笔
●测量内容：长度
●产品材质：木材
●产品颜色：彩色
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：不限制
●检测区域(mm*mm)：500.0 * 500.0
●来料方式：托盘
●测量精度要求(mm)：1
●检测节拍(pcs/min)：60
●检测时产品运动速度(m/s)：0.5
●工作距离(mm)：1391
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | OPT-CC1-C020-UG3-10
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | USB3.0
相机像素 | 1600 * 1200
镜头型号 | MH1628X
镜头品牌 | dahua
镜头焦距 | 16mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | OPT-CC1-C020-UG3-10 | 台 | 1 | OPT
2 | 镜头 | MH1628X | 个 | 1 | dahua
3 | 光源 | OPT-FLCA510500K | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | OPTSmart3 | 套 | 1 | OPT

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 导入图像
│ │ └── 从本地路径加载托盘上铅笔的彩色图像，启用循环加载功能，确保连续检测
│ └── 采集设置
│ └── 配置相机参数（分辨率、曝光时间等），确保在0.5m/s运动速度下捕捉清晰图像
├── 预处理
│ ├── 灰度转换
│ │ └── 将彩色图像转换为灰度图像，增强铅笔与背景的对比度
│ ├── 边缘检测
│ │ └── 使用预处理工具提取铅笔两端的边缘特征，为卡尺测量做准备
│ └── ROI校正基准设置
│ └── 通过灰度匹配粗定位铅笔中心，设置动态ROI校正基准，适应运动中位置偏移
├── 长度测量
│ ├── 卡尺测量
│ │ ├── 设置ROI区域覆盖铅笔全长
│ │ ├── 搜索方向：从左到右
│ │ ├── 边缘极性：从黑到白（假设铅笔为深色，背景为浅色）
│ │ ├── 边缘宽度：3-5像素（根据图像分辨率调整）
│ │ └── 启用ROI校正功能，确保测量区域随铅笔位置动态调整
│ └── 几何关系验证
│ └── 计算卡尺检测到的两个边缘点之间的距离，验证长度测量结果

## Slide 9
04
逻辑流程
├── 结果处理
│ ├── 数据判断
│ │ └── 判断测量长度是否在公差范围内（±0.5mm），输出OK/NG状态
│ └── 数据导出
│ └── 将测量结果及状态导出到CSV文件，记录每次检测数据
└── 统计处理
└── 统计分析
└── 计算检测结果的均值、标准差，生成CPK报告，监控测量稳定性

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：现场光照不稳定可能影响图像质量。
解决方案：解决方案：使用高亮度面形光源并固定安装，确保均匀照明。
相机安装
风险点：风险点：相机安装高度偏差可能导致测量区域不准确。
解决方案：解决方案：通过标定工具校准相机位置，确保工作距离与视野匹配设计参数。
物料一致性
风险点：风险点：铅笔颜色或表面反光差异可能影响边缘检测稳定性。
解决方案：解决方案：采用灰度转换结合自适应阈值处理，增强不同颜色铅笔的识别一致性。

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号