## Slide 1
饮料瓶外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：饮料瓶
●检测内容：瓶口完整性；瓶身裂纹；标签完整性；瓶盖密封状态；瓶体形状规范性
●产品材质：塑料
●产品颜色：透明
●检测区域(mm × mm)：100.0 * 50.0
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：不限制
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：1
●检测节拍(pcs/min)：60
●检测时产品运动速度(m/s)：0.5
●工作距离(mm)：199
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | A5031M/CG300
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE.POE
相机像素 | 640 * 480
镜头型号 | MVL-MF0824M-5MPE
镜头品牌 | hikvision
镜头焦距 | 8mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | A5031M/CG300 | 台 | 1 | dahua
2 | 镜头 | MVL-MF0824M-5MPE | 个 | 1 | hikvision
3 | 光源 | OPT-FLA11080 | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 使用高分辨率工业相机（如1200万像素）采集传送带上的饮料瓶图像
│ ├── 设置自动曝光模式并指定感兴趣区域（ROI）为瓶口、瓶身、标签和瓶盖区域
│ ├── 调整灰度值参数以消除透明材质反光干扰
│ └── 采集包含不同光照条件、瓶体姿态的图像数据
├── 预处理
│ ├── 应用ROI工具框选关键检测区域（瓶口100×50mm范围）
│ ├── 使用网格剪切工具将大尺寸图像分割为小图（针对1mm缺陷检测需求）
│ └── 通过掩膜工具排除瓶体反光区域干扰
├── 瓶口完整性检测
│ ├── 使用目标检测模块定位瓶口位置
│ ├── 应用实例分割模块精确分割瓶口轮廓
│ └── 通过形状匹配算法验证瓶口规范性
├── 瓶身裂纹检测
│ ├── 使用缺陷分割模块检测表面裂纹
│ ├── 设置全局掩膜排除正常纹理干扰
│ └── 配置缺陷判定规则（最小缺陷面积≥1mm²）
├── 标签完整性检测
│ ├── 使用文本检测模块定位标签区域
│ ├── 应用文本识别模块验证标签内容完整性
│ └── 配置结果排序方式为从上到下排列
├── 瓶盖密封状态检测

## Slide 9
04
逻辑流程
│ ├── 使用目标检测模块定位瓶盖位置
│ ├── 应用实例分割模块检测瓶盖密封边缘
│ └── 设置OK/NG阈值区分密封状态
├── 瓶体形状规范性检测
│ ├── 使用实例分割模块获取瓶体轮廓
│ ├── 应用几何测量工具验证形状参数
│ └── 配置形状偏差判定规则
├── 结果处理
│ ├── 整合各模块检测结果生成综合判定
│ └── 输出NG图像及缺陷类型标记
└── 统计处理
├── 统计良品率及缺陷分布
└── 生成检测报表并导出缺陷图像样本

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：透明材质反光干扰导致图像质量不稳定
解决方案：解决方案：采用中孔背光源+漫反射结构，配合自动曝光控制消除反光
相机安装
风险点：风险点：传送带振动导致相机视野偏移
解决方案：解决方案：使用防震支架+机械限位装置，确保相机轴线与检测面垂直
物料一致性
风险点：风险点：不同批次瓶体透光率差异影响缺陷识别
解决方案：解决方案：建立多组标准样本库，通过自适应阈值算法补偿材质差异

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号