## Slide 1
鱼定位视觉方案（3D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：鱼
●产品材质：鱼
●产品颜色：银白
●产品表面状态：无镜面
●来料方式：料筐
●产品尺寸(mm × mm × mm)：200*150*100
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●工作节拍(pcs/min)：20
●工作距离(mm)：1500
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
3D结构光相机型号 | PRO M
3D结构光相机类型 | 3D结构光相机
中场视野 | 1150×670
相机精度 | 0.2mm@2.0m
采集时间 | 0.3-0.6

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D结构光相机 | PRO M | 台 | 4 | MechMind
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | Mech-Vision-VIZ | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用"从相机获取图像"步骤采集料筐内鱼体的深度图与彩色图，设置ROI范围为料筐区域（2000×1000×500mm），开启虚拟模式时选择与料筐尺寸匹配的历史采集数据
├── 预处理
│ ├── 通过"点云预处理"步骤组合执行：
│ │ 1. 使用"将深度图转换为点云"生成基础点云
│ │ 2. 应用"点过滤"的StatisticalOutlierFilter（最近邻近点数=50，标准偏差乘数=1.5）去除离群点
│ │ 3. 执行"点云降采样"（采样间隔=5mm）优化点云密度
│ │ 4. 使用"计算点云法向并估计边缘"增强表面特征
│ │ 5. 通过"提取长方体内点云"限定料筐边界
│ └── 使用"正交投影"生成2D深度图辅助后续测量（分辨率=800，掩膜空白边框=50px）
├── 3D定位与抓取点生成
│ ├── 使用"3D工件识别"工具：
│ │ 1. 在点云预处理模块设置3D ROI聚焦鱼体区域
│ │ 2. 制作点云模板时选择"生成完整表面的点云"，设置降采样间隔=3mm
│ │ 3. 在工件选择模块配置"边缘匹配"模式（边缘提取效果=标准，噪声抑制=强调）
│ │ 4. 开启"计算平面度误差"验证鱼体摆放平整度（置信度阈值=0.35）
│ ├── 通过"生成抓取点"步骤：
│ │ 1. 设置抓取点Z轴方向与鱼体长轴对齐
│ │ 2. 配置抓取点阵列（对称轴=X轴，角度范围±30°）

## Slide 9
04
逻辑流程
│ │ 3. 启用"末端工具与点云碰撞最小"策略优化抓取路径
├── 结果处理
│ ├── 使用"限制输出的个数"控制最大输出结果=20（匹配工作节拍）
│ ├── 应用"计算两位姿沿指定方向的距离"验证定位精度（阈值=1mm）
│ └── 通过"保存结果到文件"记录检测数据（存储路径=工程文件夹/results）
├── 通信处理
│ ├── 配置"TCP通信"步骤：
│ │ 1. 设置机器人服务名为"FISH_GRIPPER"
│ │ 2. 使用"输出"步骤发送抓取位姿（端口类型=预定义（机器人路径））
│ │ 3. 启用"自动校正视觉系统漂移"参数补偿长期运行误差
└── 统计处理
└── 使用"通过统计数据检查位姿重复精度"验证系统稳定性（样本数量=100，置信区间=99%）

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
暂无现场环境相关信息
相机安装
暂无相机安装相关信息
物料一致性
暂无物料一致性相关信息

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号