## Slide 1
黄瓜识别视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：黄瓜
●识别内容：表皮刺特征（密度、形态、颜色）
●产品材质：植物组织
●产品颜色：绿色
●检测区域(mm*mm)：200.0 * 15.0
●最小识别特征大小(mm)：0.2
●最大工作距离(mm)：1000
●最小工作距离(mm)：200
●来料方式：托盘
●识别节拍(pcs/min)：30
●识别时产品运动速度(m/s)：0.3
●工作距离(mm)：250
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
智能相机型号 | MV-SC6050C-00C-NNN/V2
智能相机类型 | 智能相机
相机接口类型 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)
相机像素 | 2432 * 2048
镜头型号 | HC7505A
镜头品牌 | CHIOPT
镜头焦距 | 75mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 智能相机 | MV-SC6050C-00C-NNN/V2 | 台 | 1 | hikvision
2 | 镜头 | HC7505A | 个 | 1 | CHIOPT
3 | 光源 | OPT-RIU114 | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | SCMVS | 套 | 1 | hikvision

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 相机参数设置
│ │ └── 配置百万级分辨率相机（≥200万像素），匹配0.2mm最小识别特征需求；设置帧率≥30fps以满足30pcs/min节拍要求
│ │ └── 启用全局快门模式，配合0.3m/s运动速度设置触发延迟，消除动态模糊
│ │ └── 采用环形LED光源（6500K色温），通过多角度补光增强表皮刺立体感
│ ├── ROI区域定义
│ │ └── 绘制200×15mm检测区域，采用四边形ROI覆盖黄瓜主体表面
│ │ └── 添加屏蔽区域排除托盘边缘干扰
├── 预处理
│ ├── 色彩增强
│ │ └── 应用HSV色彩空间转换，分离绿色表皮与刺的色相差异（H:75-95）
│ │ └── 通过直方图均衡化提升刺与背景的对比度（目标对比度≥3:1）
│ ├── 形态优化
│ │ └── 使用3×3结构元素进行开运算，消除小于0.2mm噪声
│ │ └── 应用自适应中值滤波（窗口3×5），保留刺的边缘细节
├── 表皮刺特征检测
│ ├── 颜色分析
│ │ └── 使用颜色识别工具提取刺的色相值（H:100-120），判断是否符合绿色标准
│ │ └── 计算颜色均匀度（标准差≤5%）
│ ├── 密度计算
│ │ └── 通过斑点计数工具统计单位面积（200×15mm）内有效刺数量

## Slide 9
04
逻辑流程
│ │ └── 设置密度阈值（≥800个/cm²为合格）
│ ├── 形态评估
│ │ └── 使用边缘计数工具检测刺的尖端锐度（角度范围15°-30°）
│ │ └── 通过轮廓计数分析刺的规则性（圆度系数≥0.8）
├── 结果处理
│ ├── 多维度判定
│ │ └── 组合判断工具整合颜色、密度、形态三个维度检测结果
│ │ └── 设置逻辑条件：颜色合格AND密度达标AND形态正常=OK
│ ├── 输出配置
│ │ └── 定义OK/NG输出信号（数字量IO），配置分隔符为";"的CSV格式结果文件
│ │ └── 设置NG图像自动存档（路径：D:\DefectImages\）
├── 通信处理
│ │ └── 配置Modbus TCP协议（IP:192.168.1.100:502），周期发送检测结果至PLC
│ │ └── 启用FTP服务器功能，定时上传检测数据至MES系统（路径：/QualityData/）
└── 统计处理
│ └── 每小时生成统计报表，包含良品率、平均密度、颜色偏差等关键指标
│ └── 配置趋势分析图表（保存路径：D:\Reports\HourlyReport.xlsx）

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
暂无现场环境相关信息
相机安装
暂无相机安装相关信息
物料一致性
暂无物料一致性相关信息

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号