## Slide 1
VISION PLAN
►
鼠标定位视觉方案（3D）

## Slide 2
一．项目描述 二．项目验证
三．配置清单 四．逻辑流程
五. 评估结果&注意事项 六．售后服务说明
目录：

## Slide 3
一．
方案布局图
●产品名称：鼠标
●产品材质：塑料
●产品颜色：黑色
●产品表面状态：无镜面
●来料方式：传送带
●产品尺寸(mm × mm × mm)：50*50*50
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●搜索范围(mm × mm × mm)：300.0 * 300.0 * 300.0
●工作节拍(pcs/min)：15
●工作距离(mm)：1188
项目描述

## Slide 4
视野图
二．
项目验证
Z(工作距离) = 1188mm, X视野大小 = 435mm, Z向视野大小 = 710mm
参数名称 | 参数值
3D线扫相机型号 | SRI7900
3D线扫相机类型 | 3D线扫相机
X方向视野宽度 | 435mm
Z轴重复精度 | 12μm
采集时间 | 0.25s
行频 | 2-20kHz

## Slide 5
二．
检测流程示意
检测流程
项目验证

## Slide 6
三．
系统构成
配置清单

## Slide 7
三．
尺寸图
配置清单
相机尺寸图

## Slide 8
三．
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D线扫相机 | SRI7900 | 台 | 1 | SSZN
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | MechMSR | 套 | 1 | MechMind

## Slide 9
四．
逻辑流程占位符
逻辑流程

## Slide 10
四．
逻辑流程占位符
逻辑流程

## Slide 11
五．
05 评估结果 & 注意事项
评估结果&注意事项
现场环境
风险点：环境光干扰导致激光扫描不稳定（工作距离1188mm易受自然光/工业照明波动影响）
解决方案：加装遮光罩并控制现场光照强度在500lux以下
相机安装
风险点：安装位置振动或角度偏差影响精度（长焦镜头需严格对准扫描区域）
解决方案：使用减震支架并精确校准安装角度（±0.1°以内）
物料一致性
风险点：黑色塑料吸光性强导致信号弱（深度数据噪声可能增加）
解决方案：优化相机增益参数并增强激光强度至120%输出

## Slide 12
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪： 处理解决可能发生的设备异常； 对现场人员进行培训指导。 设备交付后：售后服务一年。 若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。
联系我们： 邮箱：image@ytzrtx.com 电话：0535-2162897 地址：烟台致瑞图像技术有限公司
六．售后服务说明

## Slide 13
THANKS